## Detālplānojuma zemesgabalam “EGLES” (kadastra Nr. 80760110443) un Ozolu iela  53  (kadastra Nr. 80760110881), Jaunmārupe, Mārupes novads

## apbūves nosacījumi

# Vispārīgie noteikumi

## Atsevišķu teritoriju izmantošana un izmantošanas aprobežojumi saskaņā ar karti Nr.2 „Plānotā atļautā izmantošana un aprobežojumi”.

## Ar šiem apbūves nosacījumimiem tiek detalizēti un precizēti Mārupes novada teritorijas plānojuma saistošie noteikumi, kas pieņemti 10.09.2003. gadā ar grozījumiem 20.05.2009.

# Atsevišķu teritoriju atļautā (plānotā) izmantošana.

## Savrupmāju teritorija (SDZ1) -  nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas paredzētas savrupmāju apbūvei ir:

### vienas ģimenes dzīvojamā māja,

### divu ģimeņu dzīvojamā māja, dvīņu māja,

### vietējas nozīmes sabiedriska iestāde,

### vietējas nozīmes tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts,

### palīgēkas:

### saimniecība ēka;

### siltumnīca;

### nojume;

### telpas individuālā darba vajadzībām, izņemot automašīnu tehniskās apkopes un remonta telpas;

### privāts mājas bērnudārzs.

## Savrupmāju teritorija (SDZ1A) -  nolūki, kādos atļauts izmantot zemi ir  - mežs, kuru apsaimnieko atbilstoši meža izmantošanu un apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

## Līnijbūvju izbūves teritorijas (TT) - nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai būves uz zemes, kas paredzēta līnijbūvju izbūves teritorijā ir:

### autoceļi un ielas,

### piebraucamais ceļš,

### inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.

## Pieļaujamais ēku augstums ir 3 stāvi bet ne augstāk par par 6 m no zemes planējuma atzīmes līdz augšējā stāva grīdas atzīmei)

## Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 75% no zemesgabala

## Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 25%.

## Minimālais priekšpagalma dziļums 6m, ēku izvietojums precizējams būvprojektā, izvērtējot katra zemesgabala ainavas un meža saglabāšanas iespējas, pirms galvenās ēkas novietnes izvēles.

## Aizsardzībai pret troksni (Starptautiskās lidostas „Rīga” radītā paaugstinātā trokšņa zona) jāievēro šādas prasības:

### ēku fasāžu apdarē ir jāpielieto skaņu izolējoši apdares materiāli,

### ēku pārbūves gadījumos un gadījumos, kas nav iespējams pielietot skaņu izolējošus materiālus fasāžu apdarē, jāveido papildus individuālā trokšņa aizsardzība katrā dzīvoklī vai telpā atkarībā no tās paredzētās izmantošanas,

### jāpielieto pakešu logi ar trokšņus slāpējošu stiklu.

## Detālplānojuma teritorijas izmantošanā jāievēro aizsargjoslas un to aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam.

# Meža teritorijas

## Teritorijā saglabājams mežs atbilstoši kartē „Plānotā atļautā izmantošana un aprobežojumi” norādītajam.

## Teritorijās, kur pieļaujama meža transformācija, transformējamās teritorijas tiek precizētas ceļu projektā un būvprojektā.

## Saglabājamām meža teritorijām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 0501.

## Meža zemes transformāciju veic saskaņā ar MK 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”.

# Detālplānojuma realizācijas kārtība

## Detālplānojuma realizācijas 1.kārtā saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem tiek veiktas darbības šādā secībā:

### izprojektējams un izbūvējams pieslēgums valsts vietējam autoceļam V19 un piebrauktuve zemesgabalam Nr.1 atbilstoši kartē „Plānotā atļautā izmantošana un aprobežojumi” norādītajam,

### zemesgabala sadale, nodalot zemesgabalu Nr.1,

### zemesgabala Nr.1 apbūves būvprojekta izstrāde un būvatļaujas saņemšana, ēku būvniecība.

## Detālplānojuma realizācijas 2.kārtā saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem tiek veiktas darbības šādā secībā:

### ielas un piebraucamo ceļu izbūve zemesgabaliem Nr.2 līdz Nr.10,

### inženierkomunikāciju – ūdensvada, kanalizācijas, elektroapgādes izbūve ielu sarkanajās līnijās,

### zemesgabala sadale, nodalot zemesgabalus Nr.2 līdz Nr.10,

### būvprojektu izstrāde un būvatļauju saņemšana, ēku būvniecība,

### vidēja spiediena sadales gāzesvadu, sakaru kabeļu, ielu apgaismojuma izbūve.

# Noslēguma jautājums.

## Šie Mārupes novada apbūves noteikumu papildinājumi stājās spēkā līdz ar detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izsludināšanu “Latvijas Vēstnesī”.